Инструкция по монтажу крепежа к стене

На стене закрепить два фланца фиксирующего устройства. Крепёж производить на шесть саморезов или шурупов Ø4х50.Кронштейны ввести в зацепление с фланцами, закреплёнными на стене и закрепить на шкафу при помощи винтов или болтов М6.

Внимание!

Согласно международному стандарту EN 1129 встроенные откидные кровати должны быть дополнительно защищены от опрокидывания. Два комплекта предохранительной фурнитуры прилагаются к каждому комплекту механизмов.